KBS Mastkran

Mastkranen är avsedd för hantering av master vid på- och avmastning av segelbåtar.

Max belastning 300 kg

Mastkranshöjd 11,5 m ovan vattenytan

Kranen är försedd med en manuell vinsch som drivs med en väv

Upp- och nedhissning utförs genom att veva åt ena eller andra hållet

Vinschspelet låses automatiskt åt båda håll när veven släps

Vid på- och avmastning, förbered jobbet så mycket som möjligt innan båten förtöjs vid mastkranen. Endast nödvändigt jobb på båten vid mastkranen för att förkorta kötiden för andra båtar.

Förbered mastjobbet genom att hämta tillbehören i masthusbänkens låda.

Vev till vinsch och skruva fast i drivaxeln

Sling

Säkerhetssele för fallskydd, om jobbet kräver att man klättrar upp i mastkranen

Hjälmar för personer som jobbar under mastkranen då någon klättrar upp i mastkranen

Lås upp wiren från kranen

Masthanteringen kräver minst två personer, fler vid större master

Fäst slingen på masten under spridare eller dylikt så balans uppstår

Haka i wirekroken i slingen

Tillse att wiren löper i kranens topptrissa. Om wiren släpps ut för mycket och wiren inte dras ut så finns risk att wiren hoppar av topptrissan

Veva vinschen för upphissning medan masten balanseras av medhjälpare

Sänk masten genom att veva åt andra hållet

Lossa slingen från masten när den är fastmonterad på båten eller ligger på bockar vid avmastningen

Om ingen annan båtägare är i kö för mastjobb lås fast wiren i mastkranen och placera tillbehören i avsedd låda i mastsuset.

För användning av säkerhetssele ta på den enligt följande bilder.

Säkerhetslina är monterad i mastkranen. Vid uppklättringen för in säkerhetslinan i linlåset och spänn efter i linan varefter du klättrar upp.